# MV JANNIE C						LOADING PLAN

Voy. No.:	28		Date:									Cargo:	 PIG IRON

Loading port: MARIUPOL

Discharge port: PORTO MARGHERA

T AFT  													 				         T FOR

| CARGO INHOLD NO 1 / NO 2,(MT) | TOTAL CARGO, (MT) | DRAFT, (M) Tf / Tm / Ta | GM FLUID / GM REQ. (M) | MAX. SHARE FORSE (%) | MAX. BEND. MOM (%) | ACTUAL DISPL.(MT) | NOTES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARR/NIL | NIL | 3.96/4.34/4.71 | 1.70/0.37 | 26 | 60 | 8126 | BALLAST:WT:1,2,3,4,5P,5X,6,FP,DT |
| 1/1300/NIL | 1300 | 4.56/4.56/4.56 | 1.67/0.32 | 26 | 60 | 8611 | WT:3,4 - OUT |
| 2/1300/1000 | 2300 | 5.09/5.03/4.98 | 1.92/0.31 | 23 | 43 | 9610 |  |
| 3/1300/2500 | 3800 | 4.79/5.24/5.69 | 2.38/0.37 | -18 | 39 | 10068 | WT:5X,6 – OUT |
| 4/3000/2500 | 5500 | 5.7/5.52/5.34 | 2.71/0.28 | 20 | 46 | 10653 | WT1,WT2,FP,DT - OUT |
| 5/3000/4500 | 7500 | 5.3/6.32/7.34 | 2.76/0.42 | -6 | 35 | 12534 | WT5P – OUT |
| 6/3700/4500 | 8200 | 6.28/6.66/7.03 | 2.64/0.34 | -7 | 44 | 13234 | NO BALLAST |
| 7/3700/6050 | 9750 | 7.3/7.35/7.4 | 2.71/0.46 | 9 | -23 | 14784 | NO BALLAST |

NOTE: ALL STABILITY REQUIREMENTS SATISFACTORY

DENSITY – 1.025 TON/CUBM